تأثير نوع الية التغطية المستعملة مع باذرة الحبوب القرصية في النسبة المئوية لإنبات حبوب الشعير

أياد جميل جبر الخفاجي                عبد الرحمن الصباغ                                                                  جامعة الكوفة   كلية الزراعة           جامعة بغداد  كلية الزراعة

المستخلص

أجريت تجربة لدراسة تأثير نوع الية التغطية في أداء باذرة الحبوب القرصية عند سرع حقلية مختلفة  في إحدى حقول المعهد التقني- كوفة في محافظة النجف, تربة الحقل ذات نسجه مزيحة طينية غرينية. تم إجراء عمليات الحراثة و التنعيم و التسوية قبل البدء بتنفيذ التجربة . استعملت الباذرة  S.Z-3.6 (روسية الصنع ) ذات فجاج قرصي مزدوج من أجل مقارنة  كفاءة أنواع تغطية مختلفة هي : التغطية الاعتيادية( الأشواك النابضية) والتغطية الاعتيادية مع إضافة لسان تخميد والتغطية بالقاشطتين , في مجاراة زيادة السرعة الحقلية للباذرة بأربعة مستويات ( 5  و  7  و 9  و11) كم/سا  .  جرت دراسة مؤشرات انتظام توزيع الحبوب داخل التربة وهي عمق الحبوب و الرمي الجانبي للتربة وانتظام توزيع الحبوب في المستويين الرأسي والأفقي كما جرى أيضا دراسة  النسبة المئوية لبزوغ بادرات الشعير.  وقد تلخصت أهم نتائج البحث بالاتي:

تسببت زيادة السرعة الحقلية  في الإخلال بمؤشرات توزيع حبوب الشعير داخل التربة مما أدى الى حصول انخفاض كبير في مؤشرات الإنبات والبزوغ وذلك عند استعمال الية التغطية الاعتيادية ( الأشواك النابضية ),   في حين تفوقت معاملة إضافة لسان تخميد إلى الية التغطية الاعتيادية  معنويا في اغلب مؤشرات توزيع الحبوب داخل التربة و مؤشرات الإنبات والبزوغ قياسا بالتغطية الاعتيادية  ولجميع مستويات السرعة الحقلية  .

أدى استعمال الية التغطية ذات القاشطتين إلى تحسين جميع مؤشرات توزيع الحبوب داخل التربة مع جميع السرع المدروسة مما أسهم في  الحصول على زيادات معنوية في صفات النسبة المئوية لبزوغ البادرات.

كان تأثير التداخلات الثنائية بين العاملين معنويا و بشكل يتماشى مع التأثير المنفرد لكل عامل , من ذلك فان استعمال اليات تغطية كفوءة يجعل بالإمكان زيادة سرعة عملية البذار مع الاحتفاظ بالمواصفات النوعية المطلوبة لهذه العملية الزراعية المهمة.

Effect Of Covering Devices type With Disc Drill On Germination And Emergence Of  Barley crop

Ayad  J.J. Alkhafaji                         Abdurrahman A. Alssapagh

Kufa Univ. Agric.Col.                 Baghdad Univ. Agric. Col.

Abstract

An experiment  was conducted to study the effect of covering device type on the performance of disc grain drill at different seeding speeds. at the Kufa Technical Institute (silty - clay loam soil). The experiments was carried out with a double disk drill (S.Z-3.6) in order to compare the ability of three covering methods ) spring tines and spring tine with addition a subside tongue between opener discs and directory covering two scrapers) . The other factor was the seeding speed with four levels ( 5  , 7  ,7, 11 ) Km/h . The indicators of seed distribution  uniformity (seed depth, lateral soil throw and seed distribution uniformity at the vertical and horizontal levels) and emergence percentage of seedlings emergence was studied at this research.

The main results of this research are summarized as follows:

The covering with spring tines only didn't able to keep up with high seeding speed there for the uniformity of seed distribution was brake down and significant decreasing  in seed depth, emergence percentage .

Addition a subside tongue between opener discs helped in putting the seed at the bottom of  furrow and lead to significant increasing in seed depth and emergence percentage .

The covering by two scrapers able  to keep up with speed increasing it can to decreased lateral soil through, seed depth and while increased the uniformity of seed distribution and percentage of emergence.

The interaction between two factors was have a significant effects on all the parameters .

المقدمة

تعد عملية وضع الحبوب في العمق الملائم لنموها من أهم الأهداف المطلوب تحقيقها عند استعمال  أي معدة بذار أو  زراعة . وتأتي هذه الأهمية لموقع زراعة الحبة من تأثيرها المباشر في كل من إنبات وبزوغ البادرات وانتشار المجموع الجذري والمقدرة على البقاء والمنافسة مع الأدغال وانتظام موعد النضج وكمية الحاصل (Fowler , 2002) . أن فقد عملية البذار يعد من المصادر التي لايستهان بها في حسابات التكاليف الاقتصادية لإنتاج المحاصيل  اذ أن فقد حبة واحدة يعني فقد نبات أي مجموعة من السنابل ، فكيف اذا كان هناك عشرات الحبوب المفقودة نتيجة سقوطها العشوائي بأعماق بذار مختلفة داخل المتر المربع الواحد وبالنتيجة يظهر انخفاض في نسبة الإنبات الحقلي . (الرجبو, 2002)  .

تتأثر تغطية الحبوب (ارتفاع التربة المغطية للحبة) بموقع الحبة داخل الأخدود وكمية التربة التي تغطى بها الحبة , ويعتبر وضع الحبوب في العمق الملائم هو نصف المعادلة في حين يتمثل النصف الآخر لها بتغطية هذه الحبوب بالتربة كعامل محدود لانتظام عمق الحبوب, وكلما زاد انتظام التغطية زاد انتظام العمق النهائي للحبة وأصبح بالإمكان الحصول على إنبات جيد ومتساوي  Desbiolles, 2004) ) .

أوضح  2001Desbiolles and Hill,  انه لغرض زيادة دقة عمق الحبوب فانه يجب استعمال  انظمة تغطية غير معتمدة على الانهيار العكسي لجوانب الاخدود وانما تحتوي على اليات خاصة توضع بجانب الفجاج تقوم بتغطية الحبوب . وجد , (1996) Asoodar في دراسة لتقييم اداء مجموعة من معدات الزراعة واثر ذلك في ظروف المنطقة الجذرية وخواص التربة الفيزيائية أن استعمال  التغطية المناسبة قد اعطى افضل النتائج من حيث نسبة البزوغ والعدد الكلي للنباتات القائمة والحاصل معللاً ذلك بجودة موقع الحبة داخل التربة والاتصال الكافي بين الحبة والتربة المحيطة بها  .

ذكر  ألبنا  (1985)  أن التغطية الجيدة للحبوب عامل محدد للحصول على نسبة بزوغ جيدة للبادرات والنمو الجيد للمجموع الجذري وبالتالي حاصل أوفر عند المقارنة بالطرق التي لا تتم فيها عمليات التغطية النهائية للحبوب مثل طريقة النثر اليدوي , حيث وجد أن هناك تفوقا معنويا للمعاملات التي استعملت  فيها الباذرة المتكاملة إذ أعطت 223   نبات/م2 و  2196 كغم/هـ من حاصل الحبوب مقارنة مع الطريقة اليدوية التي اعطت 177 نبات/م2 وحاصل 1440 كغم/هـ  في شمال العراق ولقد عزى الباحث ذلك إلى التغطية الجيدة التي توفرها الباذرة للحبوب المزروعة.

تعد السرعة الحقلية من العوامل المؤثرة جدا في انتظام عمق الحبوب وعندما تزداد السرعة يصبح من الصعب السيطرة على عمق الحبوب حتى مع وجود عجلات ضغط ، وذلك لأن السرعة العالية جدا تسبب بقاء الفجاج القرصي خارج التربة لأغلب الوقت وبخاصة عند عبور الفجاج فوق الكتل الترابية  الصلبة أو الانغراز العميق داخل الترب الناعمة وهذا يسبب تغاير عالي جدا في انتظام عمق الحبوب داخل التربة (Hofman, 2004). وجد(1986) Ozemirze  ان زيادة السرعة الحقلية من (3.6-7.2) كم/ساعة أدت الى انخفاض عمق الحبوب وزيادة دليل عدم انتظام العمق للباذرة ذات الفجاج القرصي المزدوج علما أن هذه النتائج كانت ذات أفضلية معنوية مقارنة بالنتائج التي حققتها الباذرتين المعزقية والفأسية للصفتين اعلاه وتحت نفس ظروف التجربة. ويتوقف عمق الحبوب بصورة كبيرة على نوع التغطية المعتمدة وان ارتفاع التربة فوق الحبوب اللازم للحصول على انبات جيد ومنتظم وسريع هو (25-40)ملم في الترب الناعمة النسجة و(50)ملم في التربة الخشنة النسجة ويجب أن لا يتجاوز عمق التربة فوق الحبوب (75)ملم لمحصول الحنطة و الشعير (Fenster and Peterson,1996).

وقد بين(2001) Desbiolles   أن عمق الحبوب وانتظامه يعتمد بصورة كبيرة على مقدرة نظام التغطية المعتمد مع آلة الزراعة على إعادة التربة إلى الاخدود بانتظام قبل استقرار الحبوب وثبوتها كذلك قدرته على إيقاف ومنع ظاهرة الرمي الجانبي للتربة في الاخاديد المجاورة.

مما تقدم فان الهدف من هذه الدراسة هو تحسين أداء الباذرة القرصية وذلك من خلال استعمال اليات تغطية مختلفة وتقويم اثر إضافة هذه الاليات على النسبة المئوية لانبات حبوب الشعيرعند مدى واسع من سرع العمل , وصولا إلى حالة الاستغلال الأمثل لمعدات البذار .

المواد وطرائق العمل

أجري البحث في إحدى الحقول الزراعية التابعة للمعهد التقني كوفة (تربته مزيجه طينية غرينية وكان متروك لعدة مواسم سابقة (بور) يحتوي على نباتات طبيعية قليلة  أزيلت قبل إجراء عمليات تهيئة التربة) من اجل مقارنة  كفاءة اليات تغطية مختلفة هي  التغطية الاعتيادية ( الأشواك النابضية) شكل (1)  والتغطية الاعتيادية مع إضافة لسان تخميد  شكل (2)  والتغطية باستعمال القاشطتين شكل (3)  في مجاراة زيادة السرعة الحقلية للباذرة للمستويات ( 5 ) و( 7 ) و( 9 ) و(11) كم/سا  . أي ان البحث تضمن عاملين مختلفين هما السرعة الحقلية للبذار بأربعة مستويات وكذلك نوع الية التغطية بثلاثة مستويات أيضا  وقد استعمل تصميم القطع المنشقة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة, كما استعمل اختبار اقل فرق معنوي L.S.D. من اجل المقارنة بين المتوسطات عند مستوى احتمالية 5% . مثل نوع الية التغطية الألواح الرئيسة بثلاث مستويات في حين مثلت السرعة الحقلية الألواح الثانوية باربعة مستويات وكررت كل معاملة ثلاث مرات .أجريت عملية تهيئة تربة بالطريقة التقليدية وتضمنت حراثة التربة بالمحراث المطرحي الى عمق 250 ملم , تنعيم مرتين متعامدتين باستعمال المنعمة القرصية وتسوية التربة باستعمال لوح التسوية الحقلي ,

نفذ البحث باستعمال الساحبة ماسي فيركسون (MF 285 S),  و باذرة مسمدة نوع (S.Z 3.6) ذات فجاج قرصي مزدوج . تم اختبار انتظام عمل آليات التغذية عن طريق حساب معامل التغاير (C.V) لكمية الحبوب النازلة من جميع اليات التغذية للباذرة وفقا للطريقة  التي تعتمدها محطات معهد المكائن الزراعية (PAMI) فإذا كان معامل التغاير (15%> CV >0%) فان اليات التغذية تعطي كميات من الحبوب متساوية بصورة مرضية في حين اذا كان معامل التغاير (CV > 15%) فان انتظام عمل اليات التغذية يكون ضعيف وغير مقبول (Nyborg and Smith ,(1977)). اعتمد معدل بذار مقداره100  كغم /هكتار من حبوب الشعير لجميع المعاملات. جرى قياس وتقدير الصفات التالية في البحث :

متوسط عمق تغطية الحبوب (ملم) : يمثل متوسط ارتفاع التربة المغطية للحبة ولعموم فجاج الباذرة .

الرمي الجانبي للتربة :النسبة بين عمق الحبوب في أخاديد الصف الأمامي الى عمق الحبوب في أخاديد الصف الخلفي للباذرة

انتظام توزيع الحبوب في المستوي الراسي % : جرى تمثيل هذه الصفة من خلال دليل عدم الانتظام لعمق الحبوب و المتمثل

بالانحراف المعياري لاعماق البذور المتوالية في الخط الواحد لعشرين حبة .

انتظام توزيع الحبوب في المستوي الأفقي %: جرى تمثيل هذه الصفة من خلال دليل عدم الانتظام المسافة بين الحبوب

المتجاورة الحبوب و المتمثل بالانحراف المعياري للمسافة بين البذور المتوالية في الخط الواحد لعشرين حبة .

بزوغ البادرات من التربة %  : النسبة المئوية بين عدد البادرات البازغة م² \ متوسط عدد الحبوب المزروعة م²

شكل (1) الباذرة القرصية لمستعملة في البحث

وتظهر فيها الية التغطية الاعتيادية  ( الأشواك النابضية)

شكل (2) أبعاد وموضع وطريقة عمل لسان التخميد

شكل (3) أبعاد وأجزاء و طريقة ربط وعمل الية التغطية ذات القاشطتين

النتائج و المناقشة

متوسط عمق الحبة ( ملم ) :

من ملاحظة الجدول (1) نجد ان زيادة السرعة الحقلية ضمن مديات التجربة أدت الى خفض عمق الحبة بصورة معنوية من 59.47 الى 54.22 الى 48.97 الى 43.84  ملم  في التربة الطينية للسرع الاربعة على التوالي ، وذلك لان زيادة السرعة تتسبب في خفض عمق عمل الفجاج

داخل التربة وبالتالي يقل متوسط عمق الحبوب بصورة

عامة، وهذا يتفق مع ما وجده كل من Ozemerzi(1986)  والرجبو (2002) .

| السرعة التغطية | V1 | V2 | V3 | V4 | معدل التغطية ملم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتيادية | 62.906 | 59.265 | 54.873 | 48.034 | 56.270 |
| اعتيادية +لسان تخميد | 63.356 | 59.146 | 54.343 | 48.689 | 56.384 |
| تغطية بالقاشطتين | 52.149 | 44.253 | 37.683 | 34.721 | 42.202 |
| معدل السرعة ملم | 59.471 | 54.221 | 48.966 | 43.844 |  |
| LSD للتغطية= LSD 0.648 للسرعة= LSD 0.748 للتداخل =6.272 |

جدول رقم (1 ) تأثير السرعة الحقلية و نوع الية التغطية في متوسط عمق الحبة (ملم)

ويلاحظ من الجدول ( 1 ) ان نوع الية التغطية كان ذو تأثير معنويا في هذه الصفة اذ تفوقت معاملتي التغطية الاعتيادية والتغطية الاعتيادية مع لسان تخميد معنويا على الية التغطية ذات القاشطتين وأعطتا متوسطات أعماق تغطية اكبر ، في حين لم تختلف هاتان الوسيلتان فيما بينهما معنويا ، وهذا التفوق ياتي من زيادة ارتفاع التربة المغطية للحبوب في الصف الأمامي نتيجة الإفراط في تغطيتها ، في حين يتقارب عمق الحبوب في الصفين الأمامي والخلفي عند استعمال الية التغطية ذات القاشطتين ويصبح المؤثر الوحيد هو متوسط عمق عمل الفجاج .

كما تشير نتائج الجدول (1) إلى أن تداخل السرعة الحقلية مع الية التغطية كان ذو تأثير معنوي في هذه الصفة وان اكبر عمق للحبة تزامن مع أوطئ مستوى السرعة وباستعمال التغطية الاعتيادية مع لسان تخميد    ( 63.37  ملم ) في حين ظهرت أدنى القيم لمتوسط عمق الحبة مع أعلى سرعة وباستعمال الية التغطية ذات القاشطتين اذ كانت  34.72 ملم .

الرمي الجانبي للتربة :

توضح النتائج في الجدول ( 2 )  ان زيادة السرعة الحقلية قد سببت زيادة في ظاهرة الرمي الجانبي للتربة بصورة معنوية اذ كانت نسبها  1.43 و 1.62 و 1.84 و2.08   وذلك لان زيادة السرعة الخطية للفجاج تزيد من التعجيل الذي ترمى به التربة المثارة من الأخاديد الخلفية لتصل الى الاخاديد الامامية المفتوحة سابقا وبالتالي تزداد التغطية النهائية لها قياسا للأخاديد الخلفية . وهذه النتيجة تتفق مع ما ذكره كل من Bligh(1989)  و Choudhary and Baker(1981)  .

| السرعة التغطية | V1 | V2 | V3 | V4 | معدل التغطية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتيادية | 1.632 | 1.903 | 2.247 | 2.608 | 2.098 |
| اعتيادية +لسان تخميد | 1.637 | 1.918 | 2.243 | 2.590 | 2.097 |
| تغطية بالقاشطتين | 1.021 | 1.023 | 1.025 | 1.038 | 1.027 |
| معدل السرعة | 1.429 | 1.615 | 1.838 | 2.079 |  |
| LSD للتغطية=0.048 LSD للسرعة= LSD 0.073 للتداخل = 0.972 |

جدول رقم (2 ) تأثير السرعة الحقلية و نوع الية التغطية في الرمي الجانبي للتربة

ومن الجدول ( 2 )  نجد ان استخدام الية التغطية ذات القاشطتين قد تفوقت معنويا على وسيلتي التغطية الاعتيادية والاعتيادية مع لسان تخميد في قدرته على الحد من ظاهرة الرمي الجانبي للتربة وتحقيق عمق تغطية متساوي تقريبا للحبوب في الصفوف الامامية والخلفية للباذرة ، في حين لم يكن هناك فارق معنوي بين الوسيلتين الأخريين .

ويظهر الشكل  ( 4 ) تفسير النتيجة أعلاه، اذ يبدوا واضحا ان سبب ارتفاع نسب هذه الصفة يعود الى رمي التربة المثارة من أخاديد الصف الخلفي للباذرة في اخاديد الصف الامامي عند استعمال وسيلتي التغطية الاعتيادية ذات الأشواك النابضية او الية التغطية الاعتيادية مع لسان تخميد ، في حين أدى  استعمال القاشطتين في عملية التغطية الى إعادة التربة المثارة من الاخدود الى نفس الاخدود وبالتالي لا يحصل رمي الى الاخاديد المجاورة لذا سوف يتساوي تقريبا ارتفاع التربة المغطية للحبة لجميع الأخاديد وتقترب نسب هذه الصفة من الواحد. كما اشارت نتائج الجدول ( 2 ) الى ان تداخل السرعة الحقلية ونوع الية التغطية كان ذو تاثير معنوي في هذه لصفة وتزامنت ادنى النسب مع استعمال آلية التغطية ذات القاشطتين ولجميع السرع مما يدل على ان استخدام القاشطتين يحد من ظاهرة الرمي الجانبي للتربة ويسمح بزيادة السرعة الحقلية ، في حين رافقت زيادة السرعة باستعمال الوسيلتين الأخريين زيادات واضحة في نسب هذه الصفة بلغت اقصاها للسرعة11 كم /ساعة .

الشكل ( 4) طريقة فتح الاخاديد و تغطيتها باستعمال نوعين من اليات التغطية مع الباذرة القرصية

انتظام توزيع الحبوب في المستوى الراسي :

يلاحظ من الجدول (3 )  ان زيادة السرعة الحقلية من  5 الى 7 الى 9 الى 11  كم/ ساعة ادت الى زيادات معنوية في دليل عدم انتظام العمق اذ بلغ هذا الدليل (55.59 – 58.02 – 62.42- 68.29  ) % للسرع اعلاه على التوالي ، وذلك لان زيادة السرعة الحقلية تزيد من اضطراب عمل الفجاج فضلا عن تنطيط الحبوب ودحرجتها داخل الاخدود عند زيادة السرعة وانحسار عمق عمل الفجاج وازدياد ظاهرة الرمي الجانبي للتربة والذي ينتج عنه عدم انتظام في كمية التربة المغطية للحبوب في الاخدود الواحد . وهذا يتفق مع ما وجده Ozemerzi(1986)  والرجبو (2002) .

ومن ملاحظة الجدول (3 )  نجد ان عامل التغطية كان ذو تاثير معنوي في دليل عدم انتظام عمق الحبوب ، ويبدوا واضحا ان استخدام الية التغطية الاعتيادية ( الاشواك النابضية) رافقها قيمة مرتفعة لدليل عدم انتظام العمق اذ كان 85.13 %  وذلك لان التجربة نفذت باستعمال سرع ارضية عالية نسبيا سببت زيادة في اضطراب عمق عمل الفجاج وقلة هذا العمق كذلك فان زيادة السرعة تسبب زيادة في استمرارية حركة الحبوب بعد نزولها من الباذرة وتنطيطها داخل الاخدود بالاضافة الى التاخير النسبي في عملية التغطية النهائية للحبوب ومن كل ذلك فان الحبوب سوف لا تستقر في قعر الاخدود وانما تنتشر راسيا داخل الاخدود وربما تخرج خارجه .من جهة أخرى فان هناك اختلاف في كمية التربة التي تعاد الى الاخدود في التغطية الجزئية والنهائية بسبب ظاهرة الرمي الجانبي للتربة المثارة مما يزيد من تغاير ارتفاع التربة فوق الحبة وبالتالي يزداد دليل عدم انتظام العمق وهذا يتفق مع ما وجده Desbiolles (2001)  .

ومن قيم الجدول (3 )  نجد أن اضافة لسان تخميد بين قرصي الفجاج القرصي أدت الى خفض دليل عدم انتظام العمق

اذ بلغ 78.16  % وسبب ذلك ان اضافة هذا اللسان ساعدت في منع دحرجة الحبوب وتنطيطها بعد نزولها الى الاخدود مما عجل في استقرارها .وزاد من انتظامها في قعر الاخدود ، وبرغم ذلك فان قيم هذا الدليل بقية مرتفعة نسبيا بسبب ظاهرة الرمي الجانبي للتربة وعدم انتظام عودة التربة الى الاخاديد المفتوحة كونها تاتي من التغطية الجزئية والنهائية للأخاديد الخلفية أما الاخاديد الامامية فانها تاتي من التغطية الجزئية والنهائية اضافة الى التربة القادمة من الرمي الجانبي وبالتالي يكون هناك تغاير كبير في ارتفاع التربة المغطية للحبة

| السرعة التغطية | V1 | V2 | V3 | V4 | معدل التغطية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتيادية | 80.843 | 82.414 | 85.958 | 91.290 | 85.126 |
| اعتيادية +لسان تخميد | 72.878 | 75.101 | 79.694 | 84.957 | 78.158 |
| تغطية بالقاشطتين | 13.057 | 16.540 | 21.600 | 28.629 | 19.956 |
| معدل السرعة | 55.593 | 58.019 | 62.417 | 68.292 |  |
| LSD للتغطية=0.637LSD للسرعة= LSD 0.746 للتداخل =5.295 |

جدول (3 ) تأثير السرعة الحقلية و نوع الية التغطية في دليل عدم انتظام عمق الحبوب

وتشير نتائج الجدول (3 )  الى ان استعمال الية التغطية ذات القاشطتين قد خفض بصورة معنوية وكبيرة من قيم دليل عدم انتظام العمق اذ كان 19.96 % وذلك لان هاتين القاشطتين تقومان باعادة التربة المثارة الى نفس الاخدود مباشرة مما يؤدي الى سرعة عملية التغطية وبالتالي منع دحرجة الحبوب وتنطيطها داخل الاخدود فضلا عن انتظام إعادة التربة الى الاخدود المفتوح كونها تاتي من مصدر واحد فقط هو هاتين القاشطتين مما يزيد بصورة كبيرة من تساوي ارتفاع التربة فوق الحبوب وبالتالي إحراز قيم منخفضة لدليل عدم انتظام العمق .وهذا يتفق مع ذكره Desbiolles(2004).

ويبدو واضحا من جدول (3 )  من ان تاثير تداخل عاملي السرعة والتغطية كان معنويا في صفة دليل عدم انتظام العمق ، اذ يلاحظ ان استخدام لسان تخميد بين قرصي الفجاج قد حسن نسبيا من انتظام العمق للحبوب المزروعة رغم زيادة السرعة مقارنة بالتغطية الاعتيادية ، في حين أظهرت المعاملات التي استخدمت فيه القاشطتين انه بالإمكان زيادة السرعة الحقلية ضمن مديات الدراسة مع الاحتفاظ بقيم منخفضة لدليل عدم انتظام العمق بسبب ضبط كل من موقع الحبة داخل الاخدود

وانتظام كمية التربة المغطية ل. ها عند استخدام هاتين القاشطتين

انتظام توزيع الحبوب في المستوى الأفقي

تظهر نتائج الجدول ( 4 ) ان زيادة السرعة الحقلية تسببت في زيادة معنوية لدليل عدم انتظام المسافة ( زيادة في تغاير هذه المسافة ) من  38.93 الى 44.73 الى 53.55 الى 62.56   % للسرع الأربعة على التوالي وذلك لان زيادة السرعة الحقلية تؤدي الى زيادة سرعة انطلاق الحبة النازلة من الباذرة وبالتالي تزداد الإزاحة التي تقطعها الحبة قبل و بعد الاصطدام الأولي لها مع التربة كلما زادت السرعة الحقلية ، وهذا يتفق مع وجده كل من Bufton(1974)  و Ozemerzi (1986) و (1995) Afzalinia   .

تشير نتائج الجدول (4 ) الى حصول تغاير عالي في انتظام المسافة بين الحبوب لدى استعمال الية التغطية الاعتيادية ( الأشواك النابضية ) نتيجة لتأخير عملية التغطية كونها تأتي بعد إتمام فتح الأخاديد وبالتالي يصبح هناك متسع من الوقت لاستمرار حركة الحبوب ودحرجتها بعد نزولها في الأخدود وبالتالي سوف يحصل تغاير كبير في المسافة بين الحبوب وبصورة اكبر عند حصول ضعف في التغطية الجزئية الذاتية للأخدود ، إذ بلغ دليل عدم انتظام المسافة لهذه الالية  80.48 %. ويتبين من نفس الجدول أعلاه ان إضافة لسان تخميد بين قرصي الفجاج قد ساعد كثيرا في زيادة انتظام المسافة بين الحبوب وقلل تغايرها بصورة معنوية قياسا بالتغطية الاعتيادية كون هذا اللسان يعمل على ضغط الحبوب الى قعر الأخدود مباشرة بعد نزولها من أنبوب الحبوب ويمنع استمرارها بالحركة أو الدحرجة لذا فان المسافات بين الحبوب سوف تتحدد على

الأغلب من خلال انتظام جريان الحبوب ونزولها من أنبوب الحبوب. ( أي على انتظام عمل آليات التغذية ) .

كما نجد ان التغطية باستعمال القاشطتين قد أعطت نتائج مقاربة لاستعمال لسان التخميد ولم تختلف هاتان الوسيلتان فيما بينهما معنويا مع ملاحظة الارتفاع البسيط في قيم دليل عدم انتظام العمق للتغطية بالقاشطتين وسبب ذلك ان استعمال القاشطتين يعجل من عملية تغطية الحبوب بعد نزولها من أنبوب الحبوب الى قعر الأخدود ويزيد انتظام المسافة بينها.وهذا يتفق مع ما أشار إليه كل منDesbiolles  and  Hill(2000)   و Soza et.al(2004)  .

ومن ملاحظة الجدول (4) يبدو واضحا ان تداخل عاملي السرعة الحقلية ونوع التغطية كان ذو تأثيرا معنويا في هذه الصفة إذ أدت زيادة السرعة الحقلية لدى استعمال الية التغطية الاعتيادية إلى رفع دليل عدم انتظام المسافة إلى نسبة عالية بلغت 113.53  % عند العمل بسرعة (11) كم / ساعة  وهذا يشير إلى عدم مقدرة هذه الالية على تحقيق متطلبات انتظام المسافة عند السرع العالية , في حين أسهمت إضافة لسان تخميد الى الفجاج في الحد من الزيادات الكبيرة في دليل عدم انتظام المسافة و المرافقة لزيادة السرعة وخفض هذه الزيادات بحيث أصبحت قليلة وغير معنوية ( 36.05 %) ، وأبرزت التغطية باستعمال القاشطتين تأثيرا مشابها ومقاربا لتأثير لسان التخميد ولم يختلف عنه معنويا لجميع مستويات السرعة إذ بلغ  38.09 % .

جدول (4 ) تأثير السرعة الحقلية و نوع الية التغطية في دليل عدم انتظام المسافة بين الحبوب

| السرعة التغطية | V1 | V2 | V3 | V4 | معدل التغطية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتيادية | 51.931 | 66.591 | 89.858 | 113.529 | 80.477 |
| اعتيادية +لسان تخميد | 31.865 | 32.665 | 34.549 | 36.050 | 33.782 |
| تغطية بالقاشطتين | 33.000 | 34.921 | 36.234 | 38.090 | 35.651 |
| معدل السرعة | 38.932 | 44.725 | 53.54 | 62.556 |  |
| LSD للتغطية=LSD 2.26 للسرعة= LSD 2.609 للتداخل = 12.316 |

النسبة المئوية لبزوغ البادرات :-

من ملاحظة الجدول (5)   نجد ان زيادة السرعة الحقلية ضمن مديات الدراسة قد تسببت في انخفاض معنوي لنسبة بزوغ البادرات اذ كانت  76.53 و 73.04 و 67.06 و 60.86  % للسرع الأربعة على التوالي و ذلك لان زيادة السرعة الحقلية تزيد من اضطراب عمل الفجاج مما يؤدي الى سقوط الحبوب في أعماق مختلفة كثيرا قد تكون سطحية مما يجعلها عرضة للالتقاط من قبل الطيور والقوارض والنمل او قد لا تتوفر لها الرطوبة الكافية للإنبات ، او قد تدفن بعيدا عن السطح بحيث يصعب بزوغها الى سطح التربة حتى وان انبتت داخلها بسبب طول المسافة الواجب على الرويشة قطعها حتى تتمكن من البزوغ ففو سطح التربة . وهذه النتيجة تتفق مع وما وجده عبد الرحمن (1992) والرجبو (2002) .

| السرعة التغطية | V1 | V2 | V3 | V4 | معدل التغطية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اعتيادية | 70.825 | 67.533 | 60.333 | 52.786 | 62.869 |
| اعتيادية +لسان تخميد | 75.628 | 71.713 | 65.059 | 58.333 | 67.683 |
| تغطية بالقاشطتين | 83.135 | 79.881 | 75.059 | 70.953 | 77.907 |
| معدل السرعة | 76.529 | 73.042 | 67.061 | 60.857 |  |
| LSD للتغطية=LSD 0.604 للسرعة= LSD 0.697 للتداخل =2.742 |

جدول (5 ) تأثير السرعة الحقلية و نوع الية التغطية في النسبة المئوية لبزوغ البادرات %

ويظهر من الجدول (5) ان التغطية قد أثرت بصورة معنوية في هذه الصفة وان استعمال الية التغطية الاعتيادية لم يوفر التغطية الكافية ضمن ظروف الدراسة وبالتالي انخفضت نسبة البزوغ اذ كانت  62.87 % ، في حين أسهمت اضافة لسان تخميد الى الفجاج في رفع نسبة البزوغ الى  67.68  % وذلك نتيجة لزيادة انتظام موضع الحبوب داخل التربة عند استعمال لسان التخميد مما زاد من نسبة البزوغ . أدى استعمال القاشطتين في علمية التغطية الى رفع نسبة البزوغ بصورة كبيرة ضمن ظروف التجربة قياسا بالوسيلتين الأخريين اذ بلغت نسبة البزوغ  77.91  % ،لان استعمال هذه الالية زاد من انتظام عمق الحبوب داخل التربة وبأعماق تعد مثالية للإنبات والبزوغ ويقل فيها فقد الحبوب وبالتالي تزداد نسبة بزوغ  الباذرات ، وهذا يتفق مع ذكره كل من Slattery et.al(1993)  وAsoodar (1996)   و  Johnston et.al(2003)  .

وتشير نتائج الجدول رقم 5 الى ان تداخل عاملي السرعة الحقلية ونوع الية التغطية قد اثر بصورة معنوية ، وان الية التغطية الاعتيادية لم تتمكن من مجاراة الزيادة في السرعة ولم تستطيع من تغطية الحبوب بالصورة المطلوبة وبالتالي انخفضت نسبة بزوغ البادرات بينما ساعدت اضافة لسان التخميد في زيادة انتظام عمق الحبوب مما زاد من نسب البزوغ قياسا بالالية الاعتيادية للتغطية عند السرع  5 و 7  كم / ساعة ولكن التغاير العالي في تغطية الحبوب مع هذه الالية تسبب في خفض نسب البزوغ بصورة كبيرة عند السرع العالية  9 و 11  كم / ساعة ، في حين أظهرت المعاملات التي استخدمت فيها القاشطتين في عملية التغطية إمكانية زيادة السرعة الحقلية ضمن حدود الدراسة مع الاحتفاظ بنسب بزوغ مقبولة نوعا ما ، وبلغت نسبة البزوغ عند السرعة   11  كم / ساعة لمعاملات التغطية الاعتيادية والاعتيادية مع لسان تخميد والتغطية بالقاشطتين النسب التالية  52.79 و 58.33 و 70.95% على التوالي .

المصادر

1-البنا، عزيز رمو ، محمد ثناء جميل، سعد عبد الجبار اسمير. (1985) تأثير اعماق الزراعة بالبذار الميكانيكي على الحاصل ومكوناته للحنطة تحت ظروف الزراعة الديمية في منطقتي حمام العليل وبكرة جو .مجلة العلوم الزراعية العراقية: 3 (1) : 159-171.

2-الرجبو. سعد عبد الجبار - (2002) دراسة مؤشرات اداء الباذرة في زراعة محصول الشعير - مجلة الزراعية العراقية (عدد خاص) مجلد 7 العدد 6: 131-136.

3-عبد الرحمن ، رياض عبد الحميد . 1992  دراسة تأثير سرع البذار على بعض متطلبات البذار باستعمال  باذرة الحبوبSZS-2.1 مع الساحبة عنتر 71.رسالة ماجستير قسم المكننة الزراعية كلية الزراعة - جامعة بغداد.

المصادر الانكليزية

1-Afzalinia, s.(1995). Performance evolution and Comparison of two  types of row-crop planters in Fars province of Iran. M. Sc. thesis, Facility of  Agriculture, Shiraz University.

2-Asoodar ,M.A  ;T.W. Riley and J. Fielke.(1996) .Effect of Direct Drilling Techniques on seedbed conditions and yield .Workshop paper Farming  system developments.1996.

3-Bligh, K. J. (1989). Minimal soil Disturbance sowing In New south Wales, And Its Relevance To Reducing water Erosion In western Australia.Resource Management Technical Report 99.

4-Bufton, L. P. , P. Richardson and  M. J. O'Dogherty. (1974).Seed displacement  after Impact on soil surface. J. Agri. Eng. Res. 19 : 327-338.

5-Choudhary, M. A. and C. J. Baker. (1981). Physical affects of direct drilling equipment on undisturbed soils. I. wheat seeding emergence  under controlled climates. N. Z. J. Agric. Res, 23 : 489-496.

6-Desbiolles, Jand D. Hill. (2000). Optimizing seeding success in stony soils. Grains Research and Development corporation (GRDC) and Mallee sustainable. Farming projecting

7-Desbiolles. J. (2001). Mechanics and features of disc openers in zero-tillage applications. Agricultural Machinery Research and Design center (AMRDC)University of south Australia.

8-Desbiolles, J. (2004). Seeding Depth - precision approach can Lift crop yields. Grains Research and Development corporation (GRDC). Issue 50. June 2004.

9-Fenster, C.R. and G. A. Peterson .( 1996) . How to plant wheat . institute of Agriculture and Natural Resource University of Nebraska , NebGuide.

10-Fowler, (2002). Winter Wheat Production Manual. Chapter(6) Direct - seeding Equipment. University of Saskatchewan. Ducks Unlimited Canada.

11-Hofman, V. (2004) . Stand establishment is important step in wheat production. North

12-Dakota state university (NDSU) News NDSU Agriculture communication.February . 2004.

13-Johnston, A. M. Lafond, G. P., and W. E. May. (2003) Opener, packer wheel and packing force effect on crop emergence and yield of direct seeded wheat, Canola and field peas. Canadian Journal of plant science. January 83: 129-139

14-Nyberg, E.O and Smith, L.G.(1977). Evaluation Report for International Harvesters 620 Grain and fertilizer Dri;;. Alberta Farm Machinery Research center PAMI. Report NO EO 177C, February. 1977.

15-Ozemerzi. A. (1986). Seed Distribution performance of the Furrow openers Used on Drill Machines Agricultural Mechanization in ASIA, AFRICA AND LATIN AMERICA. VOL (17) NO (2) : 32-34.

16-Slattery, MG. Rainbow, R. W. and Burge AW. (1993). Machinery Factors influencing seed placement in a sandy soil paper No. 93 - 1075, Summer Meeting        ASAE / CSAE.

17-Soza, E., G. Botta, M. Tourn and R. Hidalgo . (2004) . Sowing efficiency of two seeding machines with different metering devices and distribution system s:a  comparison using soybean GLycine max (L) Merr. Spanish Journal of Agricultural Research 2(3):315-321.

# Text boxes

آلية ربط القاشطة إلى ذراع الفجاج

1-الية تغذية الحبوب 2- صندوق الحبوب 3-صندوق السماد 4- الية تغذية السماد 5- المحفظة 6- انبوب نزول الحبوب و السماد 7-منصة 8- الية التغطية الاشواك النابضية 9-الفجاج الخلفي 10- الفجاج الأمامي 11-الية السيطرة على العمق 12-الهيكل 13-مسند 14-اسطوانة هيدروليكية